## Slide 1
5G Redcap
DRPS/DEP/STR/SPIN
Juin 2022

## Slide 2: Plan
Contexte
Enjeux et objectifs
Présentation de la technologie NB-IoT
Description de l’expérimentation technologique
  Objectifs du pilote
  Technologie et périmètre du Test
  Description de la solution
  Budget
  Calendrier

## Slide 3
Contexte
Source : Orange
  Marché en pleine croissance, selon Gartner, plus de 41 milliards d’objets connectés en 2025 selon IDC.
  Impact capacitaire sur la 4G noté lors du test LTE-M
  Nécessité d’interconnecter ces objets les uns avec les autres
  Marché en attente d’une solution accessible au plus grand nombre.
  Couverture 4G dans la presque totalité du pays
  Besoin en mobilité des objets pour le tracking
  Augmentation des déploiements NB-IoT dans le monde
  Déployer un réseau destiné aux objets connectés, permettant de réduire les coûts ainsi que la consommation électrique des appareils.
  Assurer la mobilité des objets
  Utiliser notre infrastructure 4G pour faire de l’IoT
  Evaluer l’impact sur la capacité de notre réseau
  Etre prêt pour un déploiement commercial
Enjeux et objectifs

## Slide 4
Présentation de la technologie NB-IoT

## Slide 5
Présentation de la technologie NB-IoT
Est une technologie 4G destiné aux objets connectés
Standardisée par la 3GPP en aout 2016 dans le cadre du LTE
Nécessite des activations de licences sur le réseau LTE

## Slide 6
In-band : Correspond à un déploiement au sein de la bande traditionnelle LTE en occupant un bloc de ressource pour les communications NB-IoT. En d’autres termes, les communications NB-IoT sont transmises dans la même bande de fréquences que les communications LTE.
Guard-Band : le signal NB-IoT est transmis en marge de la bande de fréquences traditionnelle LTE en utilisant les ressources spectrales non utilisées.
Stand alone : correspond à un déploiement sur une bande de fréquences différente de celle du LTE. Dans beaucoup d’exemples, les fréquences du GSM sont indiquées pour le déploiement standalone car la porteuse d’un signal GSM correspond à l’occupation spectrale du NB-IoT.
Présentation de la technologie NB-IoT
NB : à date le mode in-band est le plus déployé.

## Slide 7
Comparaison In-Band et Guard Band
Le Guard Band ni impact sur le débit LTE ni sur la capacité de la cellule LTE.
In-band mode entraine une baisse de 4% à 14,5% sur le DL et 1% à 12% sur le UL

## Slide 8
NB-IoT vs LTE-M /LoRaWAN

## Slide 9
NB-IoT : Les avantages
Faible consommation
La batterie peut durer 10 ans dépendant de la configuration
Couverture étendue
Cout faible
Puce (Hardwate et Software ) beaucoup moins chère
Déploiement réseau très facile

## Slide 10
Nombre de connexions cellulaires Internet des objets (M2M et NB-IoT) dans le monde de 2015 à 2021
NB-IoT : évolution des connexions dans le monde
Source : staista 2022

## Slide 11
NB-IoT : etat déploiement NB-IoT dans le monde
166 opérateurs ont actuvement instesti dans la technologie NB-IoT, parmis eux
124 ont déployé ou commercialisé
23 ont planifié, en pilote ou déployé NB-IoT
19 évaluent ou testent la technologie NB-IoT
En Afrique, il y’a que la Tunisie (test), Kenya (smart water metering), Afrique du sud ( smart water metering, smart parking etc)
GSA 2022

## Slide 12: Plusieurs pays Orange ont réévalué leur position sur le NB-IoT avec le metering comme cible
NB-IoT en europe
  Commercialized (2017)
  Deployments: Parking (1500), Smart environment (5600)
  Metering (50  2.5M by end 2026)
  Commercialized (2021 - Complete coverage 2022)
  Prospects: metering (5.5M meters) and Vehicle Emergency Beacon (33M) units
  Commercialized (2021)
  Prospects: utilities (2.9M€ in 2025)
  “NB-IoT ready” under study
  Under study, to answer T-Mobile competition on metering
  Not planned
  Not planned
  Ongoing ( T-1 passed)
  Only for roaming out (stating LTE-M weakness for global coverage)
LTE-M cannot answer yet to European and Worldwide roaming
GSMA – September 2021
NB-IoT modules are the cheapest in 4G, well fitting metering
(source : business talks with module suppliers)
NB-IoT deployments (Millions) seen to beat LoRa at start 2022
Strategy Analytics – June 2020
and comforted & challenged by market trends
Stratégie du groupe : Lora + LTE-M, pas de skill center sur NB-IoT

## Slide 13
NB-IoT : état des déploiements en France
Source : Orange
27 Jan. 22 - Sigfox
End Feb. 22
2/3G sunset Annoucement
By Orange
17 Jan. 22
NB-IoT launch
28 Feb. 2022
Stop of LoRa at end 2024
7 Oct. 21
First 5G IoT Orange offer
(eMBB)
New steps in OSP, ORO, OSK on NB-IoT
  NB-IoT Launch in 2019
  No LTE-M
  Reminder:

## Slide 14
NB-IoT dans le groupe Orange
Slovakia
Spain
Poland
Romania
Belgium
Senegal
Moldavia
OBS/SMS
Luxembourg
9 GW
230k
Nov 18
Q1 18
Q2 18
Q4 19 TbC
Q3 18
Technical end 20
Commercial start 21
Technical launch Q4 2021
Commercial start 02/22
Q2 19
National 09/20
Bespoke
H2 19 TbC
Dakar PoC 2020
Russia
19 TbC
Q4 19
3 GW local
6K
Dec 17
Q2 19
1700 37 GW +13 nano
Q4 ‘19
Q4 ‘21 5 main cities + 1,9K additional municipalities
IoT Connect Anywhere
Q1 18
On-premises
Q3 19
Q4 18
H1 21
4962
70K
301 GW
40
Stratégie du groupe : Lora + LTE-M, pas de skill center sur NB-IoT : Plusieurs pays Orange ont réévalué leur position sur le NB-IoT avec le meetering comme cible.
LoRa on global infrastructure : France + specific area in OSK, ORO + worldwide by SMS. OPL + OMD bespoke.
6 countries launched LTE-M, with first roaming agreements
NB-IOT new rise in Spain, Slovakia and Romania
Live
On-going
Planned
devices nb

## Slide 15
NB-IoT : déploiement dans le Groupe Orange zoom sur la Belgique
NB-IoT est déployée sur tout le territoire belge
OBE a collaboré avec Huawei, qui a contribué à intégrer l’IoT dans le réseau d’Orange
Stratégie de la Belgique :
Ne pas déployer LoRa et faire un focus sur les technos standardisées 3GPP NB-IoT et LTE-M en utilisant une seule infrastructure : la 4G.
      OBE couvre plus de 96% du territoire belge en LTE
      Le déploiement national nécessite juste un ugrade software (Huawei SRAN12.1)
      Pas de LoRa car : 3x plus cher (nécessite des autorisations du régulateur et de nouvelles Gateway)
Source : OBE
Use cases :
NB-IoT bike trackers, Smart plug et smart parking

## Slide 16
Roadmap d ’introduction des techno IoT proposée par Orange
2G
3G
LoRaWAN
eMBB
1996
2006
2013
2016
2018
2021
2022
2025
2028
P
metering
parking
building
fleet management
asset tracking
wearable
video
autonomous
vehicle
robot
AR/VR
paiement terminal
Low cost
Low bandwith
Low energy
Very Low latency
Guaranteed performance
High bandwidth
Real time
agriculture
4G
5G
Massive IoT
Critical IoT
RedCap
LTE Cat >1
LTE Cat1
LTE-M
NB-IoT

## Slide 17
Expérimentation technologique

## Slide 18
Device : trois devices à commander auprès du fournisseurs
Satellite : prix des licences RTU attendu de huawei
PFS : Liveobject sera utilisé
Application métier : kinéis /smart stracking groupe
Estimation budget
  Contributeurs Radio
  Contributeur Core
  Contributeur IP
Equipe projet
Use case pour le pilote : smart tracking
Site pour le pilote : A définir
Use cases ciblés
Connaitre les prérequis et les impacts du déploiement d’un réseau IoT par satellite
Avoir un partenaire pour adresser les zones non couvertes par les réseaux terrestres
Tester en 2023 le bon fonction d’u réseau Iot par satellite
Objectififs du pilote
Organisation du projet
  Contributeurs Radio
  Contributeur IP
Equipe projet
Objectififs du pilote

## Slide 19
8
Janvier-17
Scénario d’implémentation
Modèle de déploiement :
Activer la licence NB-IoT sur le site de technopole
Activer les licences coté core et PFS
Créer un APN dédié au test .
Avoir plusieurs devices de test sur le site de technopole
Huawei recommande de phaser le test en deux étapes :
Première étape : sélectionner trois sites, activer la fonctionnalités NB-IoT et observer le comportement des sites ( voir s’il y’a des impacts ou pas) à finaliser en mi octobre 2022
Deuxième étape : test fonctionnel avec des devices NB-IoT à finaliser décembre 2022
Planning détaillé attendu de Huawei et des autres fournisseurs
Voir avec les équipes core si le RAT Type NB-IoT est supporté

## Slide 20
8
Janvier-17
Prérequis réseau
Radio Access Network
Utilisation des sites actuels
Licenses ( RTU ) nécessaires
Les cartes supportent déjà le NB-IOT
NB-IoT BHCA (per 100 BHCA)
NB-IoT User (per 100 NB-IoT User)
NB-IoT Carrier (per 200kHz Carrier)
UMPT Multi Mode license(NB-IoT) (per UMPT)
UBBP First-Mode license (LTE FDD) (per UBBP)
UBBP Multi-Mode license (NB-IoT) (per UBBP)
Core Network
  Le HSS doit supporter le RAT type NB-IoT
  Prérequis sur les autres nœuds du core network
  Création d’un APN
Plateforme de Service
  LiveObject ou Backend des constructeurs, ou toute autre plateforme
  Live object est accessible sur Internet, donc il n'est pas nécessaire de créer un VPN

## Slide 21
NB-Iot : feature requirement

## Slide 22
8
Janvier-17
Demande de GO
Test NB-IoT en 2022

## Slide 23
Merci